ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.5

Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. SIA AADSO 2012/01KF)

nolikuma skaidrojumiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija” atklātā konkursa “Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros”  (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2012/01KF)  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Lai kvalitatīvi sagatavotu Finanšu un Tehnisko piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par:

  - Faktisko (max, min, vidējo) infiltrāta līmeni atkritumu krātuvē;

  - Par noglabājamo atkritujmu apjoma un sastāvā prognozēm turpmākos gados, pēc papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” un atkritumu priekšapstrādes pirms noglabāšanas uzsākšanas;

  - Vai Pasūtītājs līdz šim ir veicis atkritumu krātuves starpklājumu ar grunts vai cita seguma materiālu;

  - Plānoto atkritumu krātuves maksimālo augstumu pēc tās piepildīšanas.

- Vai pēc plānotā līguma darbu noslēguma ir jāpiegādā tikai biogāzes savākšanas caurules izvietošanai atkritumu šūnā vēl divu gadu periodam, vai tomēr arī pārējie materiāli (cauruļu savienojošie veidgabali, skaloti oļi, kondensāta novadītāja pieslēgumi, gāzes plūsmas mērītāji utt.), kas nepieciešami biogāzes savākšanas sistēmas pilnīgai montāžai.

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

  - Faktiskais vidējais infiltrāta līmenis atkritumu krātuvē ir 30 cm.

  - Atbilstoši nolikuma A pielikuma 1.3.1. punktā un 2012. gada 5. jūnija nolikuma skaidrojumos sniegtajiem datiem, apglabāto atkritumu apjoms pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis. SIA „AADSO” prognozē, ka, neiestājoties būtiskām likumdošanas izmaiņām vai ekonomikas recesijai, atkritumu poligonā ievesto atkritumu apjoms turpinās nedaudz palielināties vai saglabāsies esošajā līmenī. Nolikuma 1.3.1. punktā parādīts arī atkritumu morfoloģiskais sastāvs, pēc atkritumu priekšapstrādes uzsākšanas pirms noglabāšanas SIA „AADSO” plāno atdalīt no nešķirotiem sadzīves atkritumiem otrreizēji pārstrādājamos atkritumus – plastmasu, papīru un kartonu, stiklu, metālu, u.c.; kopumā par ne mazāk kā 10% samazinot poligonā apglabājamo atkritumu apjomu.

  - Atbilstoši SIA „AADSO” 2008. gada 10. janvārī izsniegtajai A kategorijas atļaujai - sablīvēto 2- 2,5m biezu atkritumu kārtu SIA „AADSO” pārklāj ar grunti vismaz  0,3 m biezumā. Pārklājošā slāņa biezums ir apmēram 10% no atkritumu slāņa biezuma.

  - Aptuvenais plānotais atkritumu krātuves maksimālais augstums pēc tās piepildīšanas ir 30 m.

- Pēc plānotā darba noslēguma ir jāpiegādā gan biogāzes savākšanas caurules izvietošanai atkritumu šūnā vēl divu gadu periodam, gan pārējie materiāli (cauruļu savienojošie veidgabali, skaloti oļi, kondensāta novadītāja pieslēgumi, gāzes plūsmas mērītāji utt.). kas nepieciešami biogāzes savākšanas sistēmas pilnīgai montāžai vēl divu gadu periodam.